Обновление прошивки:

На карту памяти необходимо записать файл прошивки c расширением bin.

Подключите устройство к питанию!!!

         Выключите устройство.

         Вставьте карту с записанным файлом в устройство.

         Включите устройство.

Процесс прошивки зависит от модели устройства:

На экране появится сообщение «Обновить прошивку?»

или не появится не чего.

Подождите примерно 10 минут.

Дождавшись полного завершения обновления (устройство» перезагрузится» или «отключится») и отформатируйте SD карту через пункт меню прибора.

Внимание!

После окончания процесса обновления, пользовательские настройки видеорегистратора, сбрасываются до уровня заводских.

Поэтому произведите настройку устройства!